| 首页 |  | 产品技术参数表（Specification） | SJ00303360 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放单位 企管11 商经14 科管15 审计16 家研17 家技20 设备21 质控22 生产23 采购24 物资25 经营27 客服28 出口29 财务31 研究33 市场34 商技36 成品39 空一40 空二41 空三42 钣金43 喷塑44 注塑45 两器46 管路47 模具48 筛选49 控制50 空四51 空五52 基建53 管二55 空六56 丹阳60 重庆62 巴西61 小家电79 |  | 产品型号(Model): GDNE16AEBK4A8A 使用范围：□通用 √出口 □内销 | 生效日期(effective date): Page 1 of 3 |
|  | Model GDNE16AEBK4A8A Rated Voltage 220-240V～ Rated Frequency 50Hz Dehumidifying Capacity（L/D） 16 Rated input（W） 340 Rated current（A） 1.5 Air Flow Volume (m3/h) (H/M/L)** 175/160/145 Fan Motor Speed (rpm) (H/M/L) 1350/1250/1150 Output of Fan Motor (W) 18 Fan type — piece Cross flow fan – 1 Diameter — length（mm - mm） φ180.5 X 76.5 Evaporator Type Aluminum fin-copper tube Row-fin distance (mm) 1/1.4 Condenser Type Aluminum fin-copper tube Row-fin distance (mm) 1/1.4 Compressor Type Rotary Model BSA586CV-R1EU Power Input(W) 286W Overload Protector BF220-JB Starting method Capacitor L.R.A. (A) 4.0 Working current（A） 1.2A Working Temp Range (℃) ≦125℃ 除湿机(Dehumidifier)整机成品码(Product Code)：CK05100520 Note：备注 1．Test Standard：测试标准 2．** Fan different speed风机不同速度 3．*** Approximate Calculation from Sound Pressure Level to Sound Power Level: Average Sound Pressure Level=10*lg ：Sound pressure level of front test point ：Sound pressure level of side test point，for indoor unit ＝ Approximate Sound Power Lever=+10 |
| 会 签 | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 准 化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 定 |  |  | 标 记 | 处 数 | 更 改 文 件 号 | 签 名 | 日期 |

| 副页 |  | 产品技术参数表(Specifications) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品型号(Model): GDNE16AEBK4A8A | 生效日期(effective date): 共 2 页 第 1 页 Page 2 of 3 |
|  | Throttling method Capillary Fuse（A） PCB 3.15A Transformer 0.2A Sound Pressure Level dB (A) (H/M/L) 53/51/49 Sound Power Level dB (A) (H/M/L) / Climate Type T1 Isolation I Moisture Protection IP24 Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side(MPa) 1.7 Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side(MPa) 0.6 Dimension (W/H/D) ( mm) 340/495/260 Dimension of Package(W/H/D) ( mm) 392/515/332 Net Weight /Gross Weight (kg) 13/14.5 Refrigerant Charge (kg) R134A/0.11 Loading quantity 20’ Container Interior Dimensions L*W*H：5898*2352*2393，Door Opening W*H：2343*2280 396 40’ Container Interior Dimensions L*W*H：12032*2350*2390，Door Opening W*H：2343*2280 816 40’ High Cube Container Interior Dimensions L*W*H：12032*2350*2697，Door Opening W*H：2338*2585 1020 |
|  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  | 标 记 | 处 数 | 更 改 文 件 号 | 签 名 | 日期 |

| 副页 |  | 产品技术参数表(Specifications) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品型号(Model): GDNE16AEBK4A8A | 生效日期(effective date): 共 2 页 第 1 页 Page 2 of 3 |
|  | 空调器功能： 一、常规控制功能： √自动 Auto □制冷 Cooling □制热 Heating（□辅助电加热 Auxiliary heating） √除湿 Dehumidify □睡眠 Sleep √定时 Timer（□时钟定时 Clock timer） □自动扫风 Auto swing （□上下扫风 Vertical auto swing □左右扫风 Horizontal auto swing □四面扫风 4-dimension swing） □节能模式Energy saving □送风 Air flow □快速制冷（制热） Rapid cooling (heating) √掉电记忆 Memory □其它 Others（注明 ）强劲制冷 Turbo cooling 静音设计 Quiet design 二、特殊功能： 1、与控制器有关的特殊功能： □负离子 Anion □冷等离子 Cold plasma □高压静电除尘 High-voltage electrostatic dedust □一氧化碳检测 CO detection □氧吧 Oxygen generator □过滤网清洗提醒 Filter dirty alarm □低温制冷 Low ambient cooling（□低温制热 Low ambient heating） □软启动 Soft start □低压启动 Low voltage startup □压缩机带电加热带 Compressor with electric heater （□底盘带电加热带 Chassis with electric heater） □智能舒适预热（防冷风设计） Intelligent preheating □干燥防霉设计 Dry anti-mildew design □智能开合面板 Intelligent open-close panel √水满保护（除湿机） Tank filled protection (dehumidifier) □打水（移动） Without water tank (mobile) □其它 Others（注明： ） 故障诊断 Self diagnosis 天音系统 Chord system 2、与控制器无关的特殊功能： □换气（窗机） Ventilation (Window units) □多款可换抗菌过滤网（活性碳、儿茶素、防霉，等） Several optional filters (active carbon, catechin, anti-mildew etc.) □静电除尘 Electrostatic dedust 银离子抗菌材料 Silver ion sterilizing material √冷触媒 Cold catalyst √光触媒 Photocatalyst 三、显示方式： □LCD □LCD背光 LCD back light √LED指示灯 LED □其它 Others（注明： ） 四：其它： Others □直流变频 D.C. Inverter □交流变频 A.C. Inverter □新化霜 New defrosting □快速接头 Quick connector（□整体式 Integral type □单体式 Split type） □双风管（移动） Twin duct (mobile) 金色翅片 Golden fin 5折蒸发器（5-curved evaporator） □其它 Others（注明： ） |
|  | 编 制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  | 标 记 | 处 数 | 更 改 文 件 号 | 签 名 | 日期 |